## Slide 1: Päästöt ja kulkeutuminen Kylylahden ja Luikonlahden kaivosalueilla
Backnäs, S., Forsman, P., Karlsson, T., Kauppila, P., Kauppila, T., Kousa, A., Lerssi, J., Mäkinen, J., Nikkarinen, M., Pasanen, A., Solismaa, L., Tornivaara, A.

## Slide 2: Johdanto
MINERA-mallia testattiin Luikonlahden ja Kylylahden kaivosalueilla.
Pölypäästöt on laskettu MINERA-mallilla
  Testaamista ei ole tehty mitattua aineistoa vastaan
Maaperän, humuksen ja vesien pitoisuudet ovat mitattuja pitoisuuksia
Pohjaveden liike mallinnettiin hydrogeologisella mallinnuksella ja virtausmallinnuksella
  Pintavesien liikettä havainnoitiin virtaamamittauksilla

## Slide 3: Kylylahden kaivosalue
Cu-Co-Ni-Zn-Au esiintymä löytyi 1984 (Outokumpu Oy)
Maanalaisen kaivoksen rakentaminen aloitettiin 2010
  Tuotanto aloitettiin 2012
Malmi kuljetetaan rekoilla Luikonlahden rikastamolle
Sivukivea käytetään kaivosalueen rakennustöissä ja kaivoksen täyttämisessä
  Ylimääräinen sivukivi läjitetään

## Slide 4: Luikonlahden kaivosalue
Metallimalmikaivos toiminnassa 1958-1983, talkkikaivos 1979-2007
Rikastamo toiminnassa 1958-1983 (Cu, Ni, Co, Zn, S), 1979-2007 (talkki, Ni), 2012- (Kylylahden malmi)
Sivukiviläjitykset Asuntotalon louhoksen läheisyydessä ja maanalaisena täyttönä
Rikastushiekka läjitetty entisen Petkellammen alueelle
  27 ha yht. 9 Mt
Rikastushiekka-altaan suotovedet käsitellään Suurisuon kosteikolla (rak. 2006-2007)

## Slide 5: Pölypäästöt Kylylahti Rakennusaikaiset maansiirtotyöt, TSP
Chart: 
| Pintamaan poisto | Ajoneuvokuljetus | Materiaalin purkaminen lavalta
 | 5.5 | 21.8 | 2.2
Päivässä: m = 110t /d. Kokonaispäästö: 29,5 kg/d
Puolessa vuodessa: m = 19 000 t. Kokonaispäästö: 5400 kg

## Slide 6: Pölypäästöt Kylylahti Toiminta, TSP
Chart: 
Malmikivi: m = 3000 t/d. Sivukivi: m = 1000 t/d
Kokonaispäästö: 1266 kg/d, 462 t/a
Chart: 
| Kuljetus (ajoneuvo) | Purkaminen ja lastaus | Sivukivikasan tasoittaminen | Kasojen pölyäminen
 | 1157 | 100 | 5.7 | 2.8

## Slide 7: Pölypäästöt Luikonlahti Nykyinen toiminta, 550 000 t/a, TSP
Chart: 
Kokonaispäästö: 2336 kg/d, 853 t/a
Huom! Laskennassa ei ole otettu huomioon sekundääri- ja tertiäärimurskauksen tapahtumista sisätiloissa
Chart: 
| Malmi- ja rikastekuljetukset Kylylahdelta | Malmin purkaminen | Rikkirikasteen lastaus | Murskaus ja jauhatus | Hihnakuljetus | Rikastushiekka-alueen pölypäästöt | Energiantuotanto
 | 396 | 50 | 8.3 | 1793.6 | 1.6 | 86.6 | 0.004

## Slide 8: Pölypäästöt Luikonlahti ja Kylylahti Nykyinen toiminta, TSP
Chart: 
Kokonaispäästö: 3602 kg/d, 1315 t/a
Chart: 
| Kuljetus | Purkaminen ja lastaus | Kasojen pölyäminen | Murskaus
 | 1554.6 | 158.3 | 95.1 | 1793.6

## Slide 9: Pölyn leviäminen Luikonlahden kaivosalueella
Pienhiukkaspäästöjen aiheuttama pitoisuus (µg/m3)

## Slide 10: Pölypäästöt maaperään ja humukseen Luikonlahdella
As-, Co-, Cr-, Cu-, Ni-, V-, Fe-, Mg- ja Zn-pitoisuudet ovat moninkertaiset Suomen humusten keskimääräisiin pitoisuuksiin verrattuna
Pitoisuusanalyyseistä havaitaan, että kohonneita pitoisuuksia löytyy pääsääntöisesti alle 500 m etäisyydellä kaivoksen keskeisistä toiminta-alueista
Korrelaatio mineraalimaan ja humuksen pitoisuuksien välillä on heikko
Metallit Luikonlahdella vähemmän liukenevassa muodossa kuin Suomessa keskimäärin lukuun ottamatta Zn
Maaperässä pääsääntöisesti pelkistävät olosuhteet

## Slide 11: Vesien laadun tutkimukset Luikonlahdella
Näytteenotto 2010-2011
  Viisi näytteenottokertaa
Rakennetulla kosteikolla vedestä poistuu Fe
  Lisäksi poistuu vähän Ni, Zn, As, Cd ja Cu
Rikastushiekka-altaan peittäminen magnesiittihiekalla on lisännyt vesien puskurikapasiteettiä
  Vedet vähemmän happamia kuin ennen (nykyään pH 5-7,5), mutta metallipitoisia
  Magnesiittihiekkaa on käytetty patojen korotuksiin -> suotovesien laatu tulee muuttumaan

## Slide 12: Pintavesien virtausreitit

## Slide 13: Pintavesien pitoisuudet Luikonlahdella
Pitoisuus | Väri | Cr (μg/l) | Ni (μg/l) | Co (μg/l) | Zn (μg/l) | Cu (μg/l) | As (μg/l)
Taso 1 |  | < 10 | < 10 | < 2 | < 60 | < 20 | < 5
Taso 2 |  | 10 - 50 | 10 - 20 | 2 - 10 | 60 - 200 | 20 - 100 | 5 - 10
Taso 3 |  | 51 - 200 | 21 - 200 | 11 - 100 | 201 - 2000 | 101 - 2000 | 11 - 100
Taso 4 |  | 201 - 1000 | 201 - 1000 | 101 - 500 | 2001 - 10000 | 2001 - 10000 | 101 - 500
Taso 5 |  | > 1000 | > 1000 | > 500 | > 10000 | > 10000 | > 500

## Slide 14: Veden liike ja kulkeutuminen Luikonlahdella
Hydrogeologinen malli
  GSI3D
  Mallinnettiin hydrogeologisesti merkittävät maaperä- ja kallioperäyksiköt tilavuusmallina
  Perustuu geofysiikkaan, kairauksiin ja geomorfologiseen tulkintaan
Pohjaveden virtausmalli
  FeFlow® 6.1
  Yksinkertaistettiin hydrogeologinen malli kolmekerroksiseksi pohjaveden virtausmalliksi
    Ehyempi kallioperä, kallioperän ruhjevyöhykkeet ja maaperä
  Virtausmalli ja alustavan kulkeutumismallin testaaminen

## Slide 15: Hydrogeologinen malli
Kairaukset
  12 uutta pohjavesiputkea yhteensä 111,1 m.
  Referenssikairauksia 23 kpl, yht 125,9 m
  Ruhjekairauksia 4 kpl, yht. 350 m

## Slide 16: Hydrogeologinen malli
Geofysiikka 1
  Ruhjekartoitus lentomagneettisen ja lentosähköisen sekä korkeusmallin perusteella

## Slide 17: Hydrogeologinen malli
Geofysiikka 1
  Ruhjekartoitus lentomagneettisen ja lentosähköisen sekä korkeusmallin perusteella
  Omapotentiaalimittaus 700 x 400 m alue, 20 m pisteväli, 552 pistettä.
  Seisminen taittumisluotaus 4 profiilia, yht. n. 5 km
  Painovoimamittaus 12 profiilia, yht. n. 15 km

## Slide 18: Hydrogeologinen malli
Geofysiikka 2
  Tasavirtamittaus 8 profiilia, yht. n. 8 km
  TerraTEM 10 pistettä rikastushiekka-altaalla
  Maatutkaluotaus 21 profiilia yht. n. 9 km

## Slide 19: Hydrogeologinen malli
Tasavirtaluotaus (Huotari-Halkosaari & Lerssi, 2012)
Seisminen taittumisluotaus

## Slide 20: Hydrogeologinen malli

## Slide 21: Hydrogeologinen malli

## Slide 22: Pohjaveden virtausmallinnus

## Slide 23: Pohjaveden mallinnetut virtausreitit päästölähteistä

## Slide 24: Pohjaveden virtausmallinnus

## Slide 25: Haitta-aineiden kulkeutumismallinnus
Alustava mallinnus

## Slide 26
Kiitos!
antti.pasanen@gtk.fi
Tukipilari Outokummun kaivoksessa. Outokumpu Oy:n kuva-arkisto. © GTK